Trzebnica 1.03.2017 r.

TI-271.3.2017-6

wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przedszkola ze żłobkiem

wraz z placem zabaw, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego w Trzebnicy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie:

1.  Czy  przepompownie  ścieków  sanitarnych  PS/1500-3,15/N-80/  Amarex  NF-80  -

220/034ULG-165    należy  wpiąć  do  istniejącego  systemu  monitoringu  w  ZGK  ERGO

Trzebnica.

2. Dotyczy zadania 1. Prosimy o podanie konstrukcji zatoki samochodowej.

3. Dotyczy zadania 1. Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni bezpiecznych.

Odpowiedź:

Ad. 1.  Przepompownię ścieków ujętą w dokumentacji projektowej po wykonaniu wpiąć do istniejącego systemu monitoringu BUMERANG w przedsiębiorstwie wodociągowo kanalizacyjnym GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o.

Ad. 2. Konstrukcja projektowanej zatoki samochodowej:

a. kostka betonowa szara – 8 cm;

b. podsypka cementowo – piaskowa – 1:4 – 4 cm;

c. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) – 15 cm;

d. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (31,5/63,0) – 25 cm;

e. warstwa odcinająca z pospółki – 15

Ad. 3.  Konstrukcja projektowanej nawierzchni bezpiecznej:

a. górna warstwa nawierzchni bezpiecznej EPDM grubości min 10 mm;

b. dolna warstwa nawierzchni bezpiecznej- 80 mm;

c. warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm, gr. 10 cm;

d. warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 25 cm;

e. warstwa odsączająca z piasku o gr. 15 cm.

Nawierzchnie EPDM wylewane, dwuwarstwowe, bezspoinowe. Dolna warstwa z mieszanki granulatu SBR i kleju poliuretanowego, natomiast górna warstwa użytkowa - z kolorowej mieszanki EPDM i kleju.

Otrzymują:

1. Oferent który złożył zapytanie.

2. Strona internetowa.

Sprawę prowadzi:

Zbigniew  Mroziński

tel.: (71) 388 81 80,  e-mail: mrozinski_z@um.trzebnica.pl